技

术

协

议

业主：

甲方：

乙方：

签订日期：

技术协议

一、概述

(起重设备满足条件)，就起重机的设计，制造方面问题进行研究探讨，经协商达成以下协议。

二、供货范围及数量

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 | 1 |

三、主要设备技术参数

(设备名称及型号)

起重量：

跨度：

起升高度：

大车运行速度：

小车运行速度：

主起升速度：

大车运行电机：

小车运行电机：

起升速度电机：

开闭速度电机：

大车轨道至起重机最高点距离：

大车轨道中心至端梁最外端距离：

拖缆对侧，厂房长度为

操作方式：

调速方式：

大车供电方式：

大车道轨：

起重机颜色：

工作级别：

四、设计、制造、验收标准及技术要求

GB3811-83《起重机设计规范》

BG6067-85《起重机安全规程》

GB/T14405-93《通用桥式起重机》

GB10183-88《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》

GB14407-93《通用桥式和门式起重机司机室技术条件》

GB10051.1-5-88《起重吊钩》

J/B4315-88《起重机电控设备》

五、技术要求

1．金属结构及主要机械部件技术要求：

（1）主要承载构件如主梁、端梁、小车架等按GB/T14405-93标准规定制造。采用GB-700-88标准中的Q235-B钢材，并对主要承载构件材料进行无损探伤检验，以保证构件内部无缺陷。

（2）主梁为箱型结构梁，具有良好的刚度和强度。端梁为箱型结构梁，螺检联接，以方便运输。小车架由箱型梁构成框架结构，充分保证小车架上的机构平衡运行。

（3）主梁具有上拱度，跨中的上拱度控制在（0.9-1.4/1000）S，最大上拱度控制在S/10的范围内，当起重机满载时，主梁的静刚度为≤S/800。

（4）大车车轮为双轮缘，材质和技术要求按GB4628的规定，车轮踏面进行表面硬化处理，硬度HB≥360。

（5）大小车车轮采用通用的角型轴承管型式。

（6）吊钩滑轮组要求性能安全可靠，并带有钢丝绳防脱装置。

（7）起升机构上极限设有旋转式限位开关装置，下降时设有下降终端限位开关装置。

（8）起重机桥架两侧要求设置走台台，便于检修。

（9）起升机构和大小车运行机构的制动装置全部采用液压推杆制动器，保证达到国家标准要求的安全系数。

（10）车轮安装后，基准端面上圆跳动不超过GB/T14405-93中的规定。

（11）起重机主梁制作、小车架制、小车轨道制作与安装以及总装配符合GB/T14405-93的有关规定。

（12）起重机用轴承选用国内优质产品。

（13）起重机车轮，滑轮，各部位的轴等需预留加油润滑装置，便于维护。

（14）桥架两侧设走台、栏杆扶手，栏杆高度为1200mm，中间有两层水平杆横杆，间距为350mm，底部设高度70mm的围护板，防止检修工具或其它杂物掉落。

（15）外购件、标准件、电器件均采用国内名牌厂家生产的产品。

2．电气部分：起重机所处环境为爆炸危险环境工区，电气设备考虑防爆

（1）大车滑线采用拖缆。

（2）起重机采用空操联动台操作。

（3）总电源回路设置空气开关作短路保护，大、小车、主、副钩控制机构均须设有短路保护、过流保护、行程限制位保护、人员通道口设电气安全联锁保护等。

（4）大车和小车运行机构设有扫轨板和缓冲器。

（5）小车供采用县挂式电缆滑车，在小车导电架上平稳移动。

（6）起吊物在下降制动距离符合GB/T14405-93的有关规定。

（7）起升机构的上升采用旋转式限位开关装置，主起升的下降也要设置限位装置。

（8）导线电缆选型及敷设符合GB3811-83规定，两端有明显的永久性标记。

（9）主要电器元件选用国内知名品牌。

（10）照明电源设专用电路，照明电源从主断路器的进线端引入，在分断主路器时，照明电路不断电。加隔离变压器。

（11）起重机总电源的开合状态，在司机室设置明显的信号指示。

（12）起重机上所有电气设备、正常不带电的金属外壳、穿线钢管、安全照明变压器低压侧一端等处均可可靠接地。

（13）电机采用大连伯顿，天锡大力电机。

（14）减速机采用泰兴、泰降品牌的减速机。

业主：

代表：

联系人：

联系方式：

日期：

甲方：

代表：

联系人：

联系方式：

日期：

乙方：

代表：

联系人：

联系方式：

日期：